## Slide 1: บทที่ 2 เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ

## Slide 2: จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงความสำคัญ รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือคุณภาพทั้ง 7 ประการ
เพื่อให้สามารถนำเครื่องมือคุณภาพทั้ง 7 ประการไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

## Slide 3: เทคนิคการวิเคราะห์ 7 อย่าง
1. ใบตรวจสอบ ( check sheet )
2. ฮีสโตแกรม ( histogram )
3. แผนภูมิพาเรโต ( Pareto diagram )
4. ผังก้างปลา ( fish – bone diagram ) หรือผังเหตุและผล ( Cause – Effect diagram )
5. กราฟ ( graph )
6. แผนภูมิกระจาย ( scatter diagram )
7. แผนภูมิควบคุม ( control chart )

## Slide 4: 1. ใบตรวจสอบ ( check sheet )
จุดประสงค์หลักของ check sheet คือ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยที่รูปแบบของ check sheet นั้นก็จะแตกต่างกันออกไปตามแต่ข้อมูลที่ต้องการเก็บทั้งนี้และทั้งนั้น ควรจะมีข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่จะเก็บอย่างครบถ้วน สิ่งที่ต้องการศึกษาและใช้ความสร้างสรรค์ในการออกแบบ

## Slide 5: 1. ใบตรวจสอบ ( check sheet )
ชื่อผลิตภัณฑ์………………………………..หมายเลข…………
ลักษณะที่วัด…………………………………………………
ล็อตที่……………………………………….วันที่…………………………
ขนาดของล็อต……………………………หน่วยที่ตรวจสอบ……………………
จำนวนที่ตรวจสอบ…………………………ตรวจสอบโดย………………………
หมายเหตุ………………………………………………………………………

## Slide 6: 2. ฮีสโตแกรม ( histogram )
คือกราฟแท่ง แสดงการแจกแจงความถี่ของข้อมูล โดยแกนตั้งจะเป็นตัวเลขแสดงความถี่ และมีแกนนอนเป็นข้อมูลของคุณสมบัติของสิ่งที่เราสนใจ โดยเรียงลำดับจากน้อย ใช้ดูความแปรปรวนของกระบวนการ โดยการสังเกตรูปร่างของฮีสโตแกรมที่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ได้มา ทำการสุ่มตัวอย่าง และติดตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการที่มีข้อมูลจำนวนมากๆ ใช้แผนภูมินี้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในหระบวนการทำงาน

## Slide 7: 2. ฮีสโตแกรม ( histogram )

## Slide 8: 3. แผนภูมิพาเรโต ( Pareto diagram )
กราฟแสดงการจัดเรียงหมวดหมู่ของข้อมูล โดยทำการเรียงจากมากไปน้อยและจากซ้ายไปขวา ส่วนชนิดของข้อมูลที่แสดงบนแผนภูมิพาเรโต คือ ปัญหา สาเหตุของปัญหา ชนิดของความไม่สอดคล้องกัน และอื่นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อ ศึกษาหาปํญหาที่ใหญ่ที่สุด หรือ สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหามากที่สุด แล้วทำการพิจารณาแก้ปัญหาเรียงตามลำดับความมากน้อยต่อไป

## Slide 9: 3. แผนภูมิพาเรโต ( Pareto diagram )
ขั้นตอนในการสร้างแผนภูมิพาเรโต
1. แบ่งหมวดหมู่ของข้อมูล โดยอาจแบ่งตามปัญหา สาเหตุของปัญหา หรือ ชนิดของความไม่สอดคล้อง เป็นต้น
2. เลือกว่าจะแสดงความถี่ หรือ มูลค่า(%,บาท,$) บนแกน Y
3. เก็บข้อมูลภายในช่วงเวลาที่เหมาะสม ด้วยช่วงห่างที่เหมาะสม
4. รวบรวมข้อมูล และเรียงตามหมวดหมู่ จากมากไปน้อย
5. คำนวณร้อยละสะสม ในกรณีที่ต้องการแสดงเส้นร้อยละสะสมด้วย
6. สร้างแผนภูมิเพื่อหามูลเหตุที่สำคัญ

## Slide 10: 3. แผนภูมิพาเรโต ( Pareto diagram )

## Slide 11: 4. ผังก้างปลา ( fish – bone diagram )
ใช้ในการหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น แผนภูมิก้างปลาจะใช้ต่อจากแผนภูมิพาเรโตนั้นคือ เมื่อรู้ว่าจะทำการแก้ปัญหาใดก่อนก็มาหาสาเหตุของปัญหานั้น โดยทั่วไปสาเหตุหลักของปัญหาจะมาจาก 6 สาเหตุหลักด้วยกัน คือ คน วัตถุดิบ วิธีการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ และเครื่องมือวัด เมื่อได้สาเหตุหลักๆแล้วจากนั้นจึงทำการระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุย่อยๆที่เกิดจากสาเหตุหลักดังกล่าว

## Slide 12: 4. ผังก้างปลา ( fish – bone diagram )

## Slide 13: 5. กราฟ ( graph )
เป็นส่วนหนึ่งของรายงานต่างๆ ที่ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลที่สามารถทำให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลต่างๆได้ดี สะดวกต่อการแปลความหมายและสามารถให้รายละเอียดของการเปรียบเทียบได้ดีกว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีอื่นๆ

## Slide 14: 6. แผนภูมิกระจาย ( scatter diagram )
จากการระดมความคิดเพื่อหาสาเหตุของปัญหา เมื่อต้องการยืนยันว่าสาเหตุ(เหตุ)และปัญหา(ผล)นั้นสัมพันธ์กันหรือไม่ เช่น ต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วตัดและอายุของมีดตัด ก็ทำการพล็อตลงบน แผนภูมิกระจายโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. เก็บข้อมูลในรูปแบบ 2 แกน (X,Y)
2. สร้างแกนและพล็อตข้อมูลลงกราฟ
ซึ่งหากข้อมูลมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ก็สามารถดูได้จากลักษณะของกราฟที่ทำการพล็อตได้

## Slide 15: 6. แผนภูมิกระจาย ( scatter diagram )

## Slide 16: 7. แผนภูมิควบคุม ( control chart )
แผนภูมิควบคุมเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ถูกใช้เพื่อแก้ปัญหา โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้รู้ว่า ณ เวลาใดที่มีปัญหาด้านคุณภาพ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กลับสู่สภาพเดิม โดยการปรับปรุงคุณภาพจะมีสองช่วงคือ
ช่วงแรกคือช่วงที่เริ่มนำแผนภูมิมาใช้ เพื่อทำการแก้ไขปํญหาให้ลดลง
ช่วงที่สอง คือ ช่วงทดลองประเมินแนวความคิดใหม่ๆ ว่าทำการปรับปรุงแล้วได้ผลดีขึ้นหรือไม่อย่างไร

## Slide 17: 7. แผนภูมิควบคุม ( control chart )

## Slide 18: วิธีการแก้ปัญหา
ระบุปัญหา
ตั้งทีมรับผิดชอบ
วิเคราะห์ปัญหา
หาวิธีที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา หรือ ทำ Brain Storming
ประเมิน
แก้ปัญหา

## Slide 19: เอกสารเพิ่มเติม
การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม ของ ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ผศ.ศุภชัย นาทะพันธ์
Quality Control Handbook ของ J.M.Juran

## Slide 20: Questions & Answers