## Slide 1: บทที่ 6 การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

## Slide 2: วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธวัตถุดิบที่จะนำเข้าสู่กระบวนการผลิต หรือเพื่อการตัดสินใจส่งสินค้าไปให้ลูกค้า มิใช่เพื่อการสร้างหรือควบคุมคุณภาพในผลิตภัณฑ์ หรือประมาณระดับคุณภาพสินค้า เนื่องจากการควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นหน้าที่ของแผนภูมิควบคุม

## Slide 3: ข้อดี-ข้อเสีย
ข้อดี 1. มีผู้รับผิดชอบด้านคุณภาพ ทำให้มีแรงจูงใจ
2. ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเพราะตรวจวัดจำนวนน้อย
3. พัฒนาระบบการตรวจวัด มาเป็นการตัดสินใจที่ล่ะรุ่น
4. ประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบแบบทำลายได้
5. ทำให้มีการ Reject ทั้งรุ่น จึงเกิดแรงจูงใจในการปรับปรุง
ข้อเสีย 1. มีความเสี่ยงที่จะปฏิเสธของดี และยอมรับของเสีย
2. ต้องใช้เวลาในการวางแผนและทำเอกสารมากขึ้น
3. ไม่มีการรับประกันได้ว่าชิ้นงานทุกชิ้นในรุ่นตรงตาม Specification

## Slide 4: ชนิดของแผนการสุ่มตัวอย่าง
แผนการสุ่มตัวอย่างมี 3 ชนิด คือ
1. แผนการสุ่มตัวอย่างเชิงเดี่ยว
N= Lot Size
n= Sample Size
c= Acceptance Number (Ac)
2. แผนการสุ่มตัวอย่างเชิงคู่
N= Lot Size n1= Sample Size ของการสุ่มตัวอย่างครั้งแรกc1= Acceptance Number (Ac)
r1= Rejection Number (Rc)
n2= Sample Size ของการสุ่มตัวอย่างครั้งที่สอง
c2= Acceptance Number (Ac)
r2= Rejection Number (Rc)

## Slide 5: ชนิดของแผนการสุ่มตัวอย่าง
3. การสุ่มตัวอย่างหลายเชิง
N= Lot Size
nm= Sample Size ของการสุ่มตัวอย่างครั้งแรก
cm= Acceptance Number (Ac)
rm= Rejection Number (Rc)

## Slide 6: การจำแนกลอตหรือแบช
สินค้าที่อยู่ในลอตหรือแบชเดียวกันควรจะมีลักษณะดังนี้
1. ชิ้นงานในลอตเดียวกัน มีความคล้ายกัน
2. จำนวนชิ้นงานในลอตเดียวกันมีจำนวนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตรวจวัด
การเลือกตัวอย่าง
การเลือกตัวอย่างมาวัดนั้น ตัวอย่างจะแทนคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งลอต จึงควรเลือกแบบสุ่มโดยใช้ตาราง Random Number
ลอตที่ถูก Reject
ลอตที่ถูก Reject จะถูกคัดแยกของดีของเสีย

## Slide 7: เส้นโค้ง OC สำหรับแผนการสุ่มตัวอย่างเชิงเดี่ยว
OC Curve หรือ Operating Characteristic Curve ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ทราบว่า ความน่าจะเป็นที่ลอตจะถูก Accept หรือ Reject
Ex. จงหาค่า Pa เมื่อ Lot Size = 3000, Sample Size = 89, Acceptance Number = 2 (Assume 100po = 2%)
Ex. จงสร้าง OC Curve โดยการสุ่มตัวอย่างเชิงเดี่ยว เมื่อ N = 1500, n = 110 และ c = 3 โดยการเขียนจุด 7 จุด

## Slide 9: เส้นโค้ง OC สำหรับแผนการสุ่มตัวอย่างเชิงคู่
กราฟเส้นหนึ่งจะแทนความน่าจะเป็นในการยอมรับสินค้าเมื่อสุ่มตัวอย่างเพียงครั้งแรก ส่วนกราฟอีกเส้นหนึ่งจะแทนความน่าจะเป็นในการยอมรับสินค้าเมื่อสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2 แล้ว
ตัวอย่าง OC Curve ของแผนการสุ่มตัวอย่างเชิงคู่ เมื่อ N= 2400, n1 = 150, c1 = 1, r1 = 4, n2 = 200, c2 = 5, r2 = 6
ขั้นตอนการตรวจของแผนการสุ่มตัวอย่างข้างต้นได้แสดงดังรูป จากตัวอย่างดังกล่าวหากจำนวนความไม่สอดคล้องเพียง 1 ชิ้น หรือน้อยกว่า สินค้าลอตนี้ก็จะถูก Accept นั้นคือ
(Pa)I = (P1 or less)I

## Slide 12: เส้นโค้ง OC สำหรับแผนการสุ่มตัวอย่างเชิงคู่
สำหรับการสุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2 ลอตนี้จะถูกยอมรับเมื่อ
1. มีจำนวนความไม่สอดคล้อง 2 ชิ้น ในการสุ่มครั้งแรก และ มีจำนวนความไม่สอดคล้อง 3 ชิ้นหรือน้อยกว่าในการสุ่มครั้งที่ 2
2. มีจำนวนความไม่สอดคล้อง 3 ชิ้น ในการสุ่มครั้งแรก และ มีจำนวนความไม่สอดคล้อง 2 ชิ้น หรือน้อยกว่าในการสุ่มครั้งที่ 2
(Pa)II = (P2)(P3 or less)II + (p3)(P2 or less)II
ความน่าจะเป็นของการยอมรับของกรณีนี้คือ
(Pa)Combined = (Pa)I + (Pa)II

## Slide 13: เส้นโค้ง OC สำหรับแผนการสุ่มตัวอย่างเชิงคู่
เมื่อสร้างสมการ OC แล้วก็เริ่มการคำนวณเพื่อสร้าง OC Curve โดยสมมติค่า p0 ค่าต่างๆ ดังนี้
สมมติให้ p0 = 0.01
(np0)I = (150)(0.01) = 1.5 (np0)II = (200)(0.01) = 2.0
(Pa)I = (P 1 or less)I = 0.558 (เปิดตาราง )
(Pa)II = (P2)I(P3 or less)II + (P3)I(P2 or less)II
(Pa)II = (0.251)(0.857) + (0.126)(0.677) = 0.300
(Pa)combined = (Pa)I + (Pa)II = 0.558 + 0.300
(Pa)combined = 0.858

## Slide 14: เส้นโค้ง OC สำหรับแผนการสุ่มตัวอย่างเชิงคู่
สมมติให้ p0 = 0.025
(np0)I = (150)(0.025) = 3.75 (np0)II = (200)(0.025) = 5.0
(Pa)I = (P 1 or less)I = 0.112
(Pa)II = (0.165)(0.265) + (0.207)(0.125) = 0.070
(Pa)combined = 0.182
สมมติให้ p0 = 0.030
(np0)I = (150)(0.030) = 4.5 (np0)II = (200)(0.030) = 6.0
(Pa)I = (P 1 or less)I = 0.061
(Pa)II = (0.113)(0.151) + (0.169)(0.062) = 0.070
(Pa)combined = 0.089

## Slide 15: เส้นโค้ง OC สำหรับแผนการสุ่มตัวอย่างหลายเชิง
N = 3000
n1 = 30 c1 = 0 r1 = 4
n2 = 30 c2 = 2 r2 = 5
n3 = 30 c3 = 3 r3 = 5
n4 = 30 c1 = 4 r1 = 5
(Pa)I = (P0)I
(Pa)II = (P1)I(P1 or less)II + (P2)I(P0)II
(Pa)III = (P1)I(P2)II(P0)III + (P2)I(P1)II(P0)III + (P3)I(P0)II(P0)III
(Pa)IIII = (P1)I(P2)II(P1)III(P0)IV+…+(P3)I(P1)II(P0)III(P0)IV

## Slide 16: เส้นโค้ง OC สำหรับแผนการสุ่มตัวอย่างหลายเชิง

## Slide 17: คุณสมบัติของเส้นโค้ง
1. เมื่อจำนวนตัวอย่างเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ที่คงที่ของ Lot Size

## Slide 18: คุณสมบัติของเส้นโค้ง
2. เมื่อจำนวนตัวอย่างเป็นค่าคงที่

## Slide 19: คุณสมบัติของเส้นโค้ง
3. เมื่อจำนวนตัวอย่างเพิ่มขึ้น ความชันของกราฟจะเพิ่มมากขึ้น

## Slide 20: คุณสมบัติของเส้นโค้ง
4. เมื่อค่า c ลดน้อยลง เส้นกราฟจะชันมากขึ้น

## Slide 21: ความสัมพันธ์ของผู้บริโภคและผู้ผลิต

## Slide 22: Assignment
จงสร้างและเปรียบเทียบเส้นโค้ง OC สำหรับแผนชักตัวอย่างต่อไปนี้ (สร้าง 7 จุด)
1. N=1000 n=100 c=2
2. N=500 n=50 c=2
3. N=100 n=10 c=2
(ใช้ค่าสมมุติของระดับคุณภาพ (Po) ตารางที่ 14 หน้า 78)

## Slide 23: Questions & Answers