## Slide 1: บทที่ 8 ความน่าเชื่อถือ และต้นทุนคุณภาพ

## Slide 2: ความหมาย
ความน่าเชื่อถือ (Reliability) คือความน่าจะเป็นที่ผลิตภัณฑ์จะทำงานได้เป็นที่พอใจภายใต้สภาพแวดล้อมปกติ ในระยะเวลาที่กำหนด
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือ
1. Numerical value คือความน่าจะเป็นที่ผลิตภัณฑ์จะไม่เสีย ภายในระยะเวลาที่ระบุ
2. Intended function
3. Life (อายุการใช้งาน)
4. Environment conditions (สภาพแวดล้อม)

## Slide 3: ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ
ความน่าเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับรูปแบบชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกัน มี 3 รูปแบบคือ
1. แบบขนาน เมื่อชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งเสีย ผลิตภัณฑ์จะยังคงทำงานได้จนกระทั่งทุกชิ้นส่วนที่ต่อแบบขนานจะเสียหมด
Rp = 1-(1-RI)(1-RJ)
= 1-(1-0.75)(1-0.84)
= 0.96
เมื่อจำนวนชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น ความน่าเชื่อถือของระบบจะเพิ่มมากขึ้น
Part I
RI= 0.75
Part J
RJ= 0.84

## Slide 4: ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ
2. แบบอนุกรม ความน่าเชื่อถือของระบบคือ ผลคูณของความเชื่อถือได้ของชิ้นส่วนแต่ละชิ้น
RS = (RA)(RB)(RC)
= (0.95)(0.75)(0.99)
= 0.71
เมื่อชิ้นส่วนประกอบกันแบบอนุกรมความน่าเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์จะลดลง เมื่อชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งเสีย จะทำให้ทั้งระบบเสียด้วย
Part B
RB= 0.75
Part A
RA= 0.95
Part C
RC =0.99

## Slide 5: ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ
3. แบบผสม ใช้เมื่อผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อน ประกอบกันทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน
RC = (RA)(RI,J)(RC)
= (0.95)(0.96)(0.99)
= 0.90
Part I
RI= 0.75
Part J
RJ= 0.84
Part A
RA= 0.95
Part C
RC =0.99

## Slide 6: ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ
ความน่าเชื่อถือได้ของระบบขึ้นอยู่กับ
1. การออกแบบ
2. การผลิต
3. การขนส่ง
4. การบำรุงรักษา

## Slide 7: ต้นทุนคุณภาพ
ประเภทของต้นทุนคุณภาพ
1. ต้นทุนเพื่อการป้องกัน
1.1 การตลาด ลูกค้า หรือผู้ใช้
1.2 สินค้า การบริการหรือการออกแบบ
1.3 การจัดซื้อ
1.4 การผลิต
1.5 การจัดการคุณภาพ
1.6 ต้นทุนเพื่อการป้องกันอื่นๆ

## Slide 8: ต้นทุนคุณภาพ
ประเภทของต้นทุนคุณภาพ
2. ต้นทุนการประเมินค่า
2.1 การจัดซื้อ
2.2 การผลิต
2.3 ต้นทุนของการประเมินค่าภายนอก
2.4 การทบทวนข้อมูลการทดสอบ ตรวจสอบ
2.5 การปนะเมินอื่นๆ

## Slide 9: ต้นทุนคุณภาพ
ประเภทของต้นทุนคุณภาพ
3. ต้นทุนของความผิดพลาดภายใน
3.1 ความผิดพลาดด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
3.2 ความผิดพลาดด้านการจัดซื้อ
3.3 ความผิดพลาดด้านการผลิต

## Slide 10: ต้นทุนคุณภาพ
ประเภทของต้นทุนคุณภาพ
4. ต้นทุนต่อหน่วย
4.1 การสำรวจความเห็นของลูกค้า 4.7 ชื่อเสียง
4.2 สินค้าที่ถูกส่งกลับ 4.8 ยอดขายลดลง
4.3 ต้นทุนในการเรียกสินค้าคืน 4.9 อื่นๆ
4.4 การรับประกัน
4.5 ต้นทุนความน่าเชื่อถือ
4.6 ค่าปรับ

## Slide 11: การวิเคราะห์
การวิเคราะห์แนวโน้ม โดยเปรียบเทียบระดับของต้นทุนในปัจจุบันกับช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อดูแนวโน้ม
การวิเคราะห์แผนภูมิพาเรโต เพื่อต้นทุนที่เป็น vital few

## Slide 12: กลยุทธในการปรับปรุงคุณภาพ
1. ลดความผิดพลาดโดยการแก้ปัญหา
2. ลงทุนกับกิจกรรมเพื่อการป้องกันปัญหา
3. ลดต้นทุนการประเมินในเวลาที่เหมาะสม
4. คงการป้องกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

## Slide 13: Questions & Answers