## Slide 1: บทที่ 7
การวางแผนและ
การควบคุมบริหารพัสดุคงคลัง

## Slide 2: การควบคุมพัสดุในกระบวนการผลิต
ความสัมพันธ์ตั้งแต่รับพัสดุเข้าจนกระทั่งส่งมอบให้กับลูกค้า
Materials and
Parts Receiving
Parts Storage
Product
Assembly
Materials
Storage
Parts
Fabrication
Product Storage
And Shipping

## Slide 3: การบริหารการจัดซื้อ
การจัดการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
มีเป้าหมาย ทำการจัดซื้อพัสดุที่ทำให้เกิดต้นทุนพัสดุต่ำสุด โดยคุณภาพของพัสดุจะต้องเท่ากับความต้องการหรือดีกว่าความต้องการ
การจัดซื้อ (Purchasing) การได้มาซึ่งวัตถุดิบ หรือพัสดุ หรือ บริการ หรืออุปกรณ์เครื่องจักรตามที่ระบุ

## Slide 4: การวางแผนและการควบคุมพัสดุ (Inventory Management and Control)
การทำให้มีพัสดุตามที่ต้องการ ในปริมาณที่ต้องการ และคุณภาพที่ถูกต้อง โดยต้องให้เกิดในเวลาและสถานที่ที่ถูกต้องด้วย

## Slide 5: การวางแผนและการควบคุมพัสดุ (Inventory Management and Control)
ประเภทของพัสดุคงคลัง (Inventory Classifications)
  วัตถุดิบ (Raw Material)
  ชิ้นส่วนสำเร็จ (Purchased Parts)
  งานระหว่างผลิต (Work-In Process : WIP)
  ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished Goods)
  วัสดุสิ้นเปลือง (Supplies) :: วัสดุทางตรง & วัสดุทางอ้อม
  อื่นๆ

## Slide 6: ความสำคัญของพัสดุคงคลังแต่ละประเภท
พัสดุคงคลังที่เป็นวัตถุดิบ หรือ ชิ้นส่วน
  ป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบเนื่องจากความล่าช้า
  ลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต
  ป้องกันการขาดทุนหรือเสียผลประโยชน์เนื่องจากการขึ้นราคา
พัสดุที่เป็นงานระหว่างผลิต
  ทำให้แต่ละหน่วยงานทำงานได้สะดวกมากขึ้น
พัสดุคงคลังที่เป็นสินค้าสำเร็จรูป
  ป้องกันความผิดพลาดเมื่อมีความต้องการมากกว่าค่าที่พยากรณ์ไว้

## Slide 7: ค่าใช้จ่ายในการบริหารพัสดุคงคลัง
ค่าเก็บพัสดุ (Inventory Carrying cost or Holding Cost ;CH)
  แปรผันตรงกับปริมาณพัสดุที่เก็บรักษาและขนาดของพัสดุคงคลัง
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost or Purchasing ; CP)
  แปรผันตรงตามจำนวนครั้งของการสั่งซื้อ
ค่าร้างพัสดุ หรือ ค่ารับใบสั่งซื้อล่วงหน้า (Shortage or Back-order Cost ; Cs)
Total Cost = CH + CP + CS

## Slide 8: ตัวแบบของพัสดุคงคลัง (Inventory Model)
การออกใบสั่ง ::: ต้องระบุ ต้องการพัสดุแต่ละชนิดครั้งละกี่หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าเก็บรักษา
ค่าร้างพัสดุ
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ
ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม
ค่าใช้จ่ายทั้ง
หมดต่ำสุด
ปริมาณการสั่งซื้อ/ครั้ง
ค่าใช้จ่าย

## Slide 9: ตัวแบบพัสดุคงคลัง (Inventory Model)
ใช้วิเคราะห์หา ปริมาณการสั่งซื้อ และ เวลาสำหรับการสั่งซื้อ
ตัวแบบ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
  ตัวแบบดีเทอร์มินิสติก (Deterministic Model)
    ค่าตัวแปรต่างๆในระบบพัสดุคงคลัง มีค่าคงที่แน่นอน
  ตัวแบบสโตคาสติก (Stochastic Model)
    ค่าตัวแปรต่างๆในระบบพัสดุคงคลัง มีค่าไม่แน่นอน
    มีลักษณะการแจกแจงทางสถิติ

## Slide 10: ขั้นตอนการใช้ตัวแบบพัสดุคงคลังเพื่อตัดสินใจ
พิจารณาและวิเคราะห์ระบบอย่างละเอียด แจกแจงรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะและสมมติฐานที่สำคัญของระบบ
สร้างความสัมพันธ์ของต้นทุนต่างๆ โดยพิจารณาว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นในระบบพัสดุคงคลัง ประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีความสัมพันธ์กันอย่างไรกับปริมาณการเก็บพัสดุคงคลัง
เขียนสมการของต้นทุนการเก็บพัสดุคงคลัง
หาจุดสั่งซื้อหรือสั่งผลิตที่ทำให้ต้นทุนการเก็บรักษามีค่าต่ำสุดและเวลาที่จะสั่งซื้อ

## Slide 11: การตั้งสมมติฐานรูปแบบพัสดุคงคลัง
ต้องทราบความต้องการ และค่าความต้องการต้องรู้ค่าแน่นอนและมีค่าคงที่ตลอดเวลา
ช่วงเวลานำ (Lead time) ::: ช่วงเวลาที่พัสดุมีการเดินทางมาถึงคลัง กำหนดให้เป็นศูนย์
ไม่มีการเก็บสินค้าสำรอง (Safety Stock)
  สินค้าสำรอง ::: จำนวนที่มีการเก็บพัสดุคงคลังเผื่อหรือเกินไว้เพื่อไว้รองรับในช่วงเวลานำ หรือเมื่อเกิดปริมาณความต้องการมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

## Slide 12: การกำหนดขนาดการสั่งซื้อ
ตัวแบบการวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม
(Marginal Analysis)
ตัวแบบการสั่งซื้ออย่างประหยัด
(Economic Order Quantity : EOQ)

## Slide 13: ตัวแบบการวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม (Marginal Analysis)
ไม่ทราบว่า พัสดุนี้มีอุปสงค์ (demand) ที่แน่นอนเป็นเท่าไร
มีการสั่งพัสดุคงคลังมาเก็บเพียงครั้งเดียว เรียก Single-period-inventory
Cu : ค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ::: วัสดุที่เก็บไม่เพียงพอต่อความต้องการที่แท้จริง
Co : ค่าเก็บพัสดุเกิน (Overstocking Cost) ::: การเก็บพัสดุไว้เกินแล้วต้องมีการลดราคาในการขายคืน หรือขายไม่ได้
การตัดสินใจ ::: จุดที่ค่าความน่าจะเป็นสะสมมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าค่าความน่าจะเป็นวิกฤต

## Slide 14: ตัวแบบพื้นฐานการสั่งซื้ออย่างประหยัด (Basic Economic Order Quantity Model; EOQ)
ค่าความต้องการมีค่าตัวเลขแน่นอนและมีค่าคงที่
ราคาพัสดุที่สั่งซื้อมาไม่มีการเปลี่ยนตามขนาดของการสั่งซื้อ
การสั่งหนึ่งครั้งมีการส่งมอบของเพียงครั้งเดียว (ไม่มีการทยอยส่งมอบ)
ไม่มีช่วงเวลานำ
ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อคงที่ไม่ว่าขนาดการสั่งซื้อจะเป็นปริมาณเท่าใดก็ตาม
ค่าใช้จ่ายในการเก็บพัสดุแปรผันตามปริมาณพัสดุที่เก็บรักษา

## Slide 15: ตัวแบบพื้นฐานการสั่งซื้ออย่างประหยัด
ปริมาณพัสดุคงคลัง
เวลา
อัตราการใช้งานต่อวัน
9500
9
18

## Slide 16: ตัวแบบ EOQ
Q = ปริมาณการสั่งในแต่ละครั้ง
R = ปริมาณความต้องการรวมตลอดปี
Cp = ค่าสั่งซื้อ (บาท/ครั้ง)
CH = ค่าเก็บรักษา (บาท/ชิ้น/ปี)
สูตรคำนวณ

## Slide 17: EOQ สามารถประยุกต์แยกได้เป็น 2 กรณี
ตัวแบบการสั่งซื้ออย่างประหยัดเมื่อมีการทยอยส่งมอบ (Economic Lot Size with Replenishment or Economic Production Quantity)
  สินค้าที่สั่งซื้อหรือสั่งผลิตไม่ได้ส่งเข้ามาพร้อมๆ กัน แต่ส่งเข้ามาหรือผลิตด้วยอัตราคงที่แน่นอนอัตราหนึ่ง
  อัตราส่งสินค้า ต้องสูงกว่าอัตราการใช้หรือจำหน่ายสินค้า

## Slide 18: ตัวแบบการสั่งซื้ออย่างประหยัดเมื่อมีการทยอยส่งมอบ
P = อัตราการส่งมอบ (ชิ้น/ปี)
ปริมาณพัสดุคงคลัง
เวลา

## Slide 19: EOQ สามารถประยุกต์แยกได้เป็น 2 กรณี (ต่อ)
การเลือกปริมาณการสั่งซื้อเมื่อมีการเสนอส่วนลดทางด้านราคา (Price-Break Order Quantity)
  เรียก Quantity Discount
  มีการเสนอส่วนลดทางด้านราคา เมื่อมีจำนวนหรือปริมาณการสั่งที่แตกต่างกัน
  เช่น สินค้าชนิดหนึ่งมีต้นทุนต่อหน่วย ดังแสดงต่อไปนี้
    ถ้าสั่งปริมาณ 1-30 หน่วย มีต้นทุน/หน่วยเป็น 30 บาท
    ถ้าสั่งปริมาณ 31-54 หน่วย มีต้นทุน/หน่วยเป็น 25 บาท
    ถ้าสั่งปริมาณ 55 ขึ้นไป จะมีต้นทุน/หน่วยเป็น 20 บาท

## Slide 20: การควบคุมพัสดุคงคลัง
ระบบการจัดเก็บพัสดุ หลังจากทราบจำนวนสั่งซื้อ และเวลาสั่งซื้อ
ระบบถังเดี่ยว (Single-bin System)
  ระบบที่มีการทำให้พัสดุในคลังมีปริมาณเต็มที่ตามความจุของคลังที่เป็นไปได้ โดยมีการนำมาเพิ่มเติมเป็นระยะๆ
  ถ้าอัตราการใช้พัสดุสม่ำเสมอ สามารถคาดเดาเวลาในการนำพัสดุมาเพิ่มเติมในคลังได้
  ถ้าอัตราการใช้ไม่สม่ำเสมอ ต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่ามีพัสดุพร่องไปมากน้อยแค่ไหน ยังเหลือเท่าไร และจะพอใช้ไปอีกเท่าใด

## Slide 21: การควบคุมพัสดุคงคลัง (ต่อ)
ระบบถังคู่ (Two-bin System)
  ถังบรรจุ 2 ถัง แต่เปิดใช้พัสดุทีละถัง และเมื่อพัสดุในถังที่ 1 หมด จึงเปิดใช้พัสดุในถังที่ 2
  ขณะใช้พัสดุในถังที่ 2 จะสั่งของหรือเติมปริมาณพัสดุลงในถังที่ 1 จนเต็มเหมือนเดิม
  ถ้าระยะเวลาในการเติมพัสดุลงถังที่ 1 ไม่สอดคล้องกับเวลาในการใช้พัสดุของถังที่ 2 จะเกิด “ของขาดมือ” (Stock Out)
  มักใช้กับพัสดุราคาไม่แพง

## Slide 22: การควบคุมพัสดุคงคลัง (ต่อ)
ระบบบัตรบันทึกรายการ (Card-file System)
  มีบัตรบันทึกรายการพัสดุคงคลัง ทุกครั้งที่มีการรับเข้าหรือจ่ายออกพัสดุ
  เพื่อให้ยอดพัสดุคงคลังเป็นปัจจุบันเสมอ
  เหมาะกับสถานประกอบการที่มีรายการพัสดุคงคลังไม่มากและมีการเบิกและรับเข้าไม่ถี่นัก
  ถ้ามีรายการพัสดุมาก มักใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเก็บข้อมูล

## Slide 23: การจำแนกความสำคัญของพัสดุคงคลัง
การให้ความสนใจควบคุมพัสดุคงคลังทุกชนิดในคลังอย่างใกล้ชิด จะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเป็นอย่างมาก
วิธี ABC-Classification ::: จำแนกตามจำนวนเงินของพัสดุคงคลังที่หมุนเวียนในคลังในรอบปี
ระบบ ABC แบ่งพัสดุเป็น 3 ประเภท คือ
  ประเภท A มีเงินหมุนเวียนในคลังในรอบปีมีมูลค่าสูงสุด
  ประเภท B มีเงินหมุนเวียนในคลังในรอบปีมีมูลค่าปานกลาง
  ประเภท C มีเงินหมุนเวียนในคลังในรอบปีมีมูลค่าต่ำสุด

## Slide 24: ABC-Classification
กราฟระหว่างค่าใช้จ่ายและจำนวนชนิดพัสดุคงคลัง
5-10%
15-20%
70-80%
จำนวนเปอร์เซ็นของมูลค่าเพิ่ม
100%
จำนวนเปอร์เซ็นของปริมาณสินค้า
A
B
10-20%
30-40%
C
40-50%

## Slide 25: แนวคิดในการนำระบบ ABC ไปใช้
ระดับการควบคุม
  ประเภท A ควบคุมปริมาณและการสั่งของอย่างใกล้ชิดเข้มงวด มีการจดบันทึก การตรวจสอบ
  ประเภท B ควบคุมตามปกติ ตรวจสอบเป็นระยะ
  ประเภท C ไม่ต้องเข้มงวด เป็นไปอย่างง่ายๆ ไม่ต้องบันทึก

## Slide 26: แนวคิดในการนำระบบ ABC ไปใช้ (ต่อ)
ระดับการสั่งการ
  ประเภท A ต้องระมัดระวัง ตรวจสอบเสมอ
  ประเภท B ใช้ EOQ ตรวจสอบทุก 3-4 เดือน
  ประเภท C สั่งครั้งละมากๆ

## Slide 27: แนวความคิดระบบทันเวลาพอดี ( Just in time Concept ; JIT )
การส่งมอบพัสดุที่ต้องการในเวลาที่ต้องการและในปริมาณที่ต้องการ ในแต่ละขั้นตอนการผลิต
วัตถุประสงค์ ::: การมีพัสดุในกระบวนการถัดไปเมื่อเวลาที่ต้องการ
โดย ไม่มีสินค้าคงคลัง (no inventory )
JIT ใช้กับพัสดุคงคลังประเภทใดก็ได้
โตโยต้า เป็นผู้พัฒนาระบบ JIT และได้พัฒนาเครื่องมือช่วยในการควบคุมการไหลของพัสดุ เรียก คัมบัง (Kanban)

## Slide 28: ระบบคัมบัง (Kanban)
การใช้บัตรในการควบคุมเส้นทางการไหลของพัสดุระหว่างหน่วยผลิต
โดยกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการผลิตและการเดินทางของพัสดุระหว่างกระบวนการผลิต
บัตรจะเป็นลักษณะบันทึกช่วยจำ โดยบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุ
บัตรจะติดไปกับกล่องที่บรรจุงานระหว่างผลิต
ข้อเสีย ::: ความเสี่ยงที่เกิดเนื่องจากการไม่เก็บสินค้าสำรองหรือพัสดุคงคลังไว้

## Slide 29: The End

## Slide 30: Assignment ส่งงานในวันสอบปลายภาควิชา การบริหารงานอุตสาหกรรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คืออะไร และมีความสำคัญเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับบริหารงานอุตสาหกรรม
การพยากรณ์ยอดขายคืออะไร และมีเทคนิควิธีการอย่างไรบ้างในการพยากรณ์
สิ่งอำนวยความสะดวกคืออะไร ทำไมต้องมีการวางแผนการจัดวางสิ่งอำนวยความสะดวก
การควบคุมคุณภาพคืออะไร ในการควบคุมคุณภาพจะต้องพิจารณาอะไรบ้าง
พัสดุคงคลังคืออะไร และมีความสำคัญเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับบริหารงานอุตสาหกรรม

## Slide 31: ข้อสอบปลายภาค การบริหารงานอุตสาหกรรม
ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก 60 ข้อ 60 คะแนน
ตอนที่ 2 ข้อสอบอัตนัย 3 ข้อ 30 คะแนน
เนื้อหา
  บทที่ 4 การวางแผนจัดวางสิ่งอำนวยความสะดวก
  บทที่ 5 การควบคุมคุณภาพ
  บทที่ 7 การวางแผนและควบคุมบริหารพัสดุคงคลัง